## Slide 1: 반도체캡스톤설계 4조 계획발표
2015311347 김동균
2015301457 최수빈
2015318770 강성민
2017313107 이승태

## Slide 2
손을 쓰지 않고
책을 넘겨주는 기계

## Slide 3
손이 불편한 사람
악기연주시
피자를 먹을 때

## Slide 4
버튼? 손짓?

## Slide 5
아이트래킹?

## Slide 6
얼굴인식 O

## Slide 7
고개 젖히기

## Slide 8
소프트웨어

## Slide 9
프로그램 및 라이브러리
- 사용 프로그램 : 파이썬
- OpenCV : 실시간 이미지 프로세싱
- dlib : 이미지의 랜드마크 검출

## Slide 10
얼굴인식

## Slide 11
- 오른쪽 -> 오른쪽으로 넘김
- 왼쪽 -> 왼쪽으로 넘김
- 책을 보는 와중에도 넘어갈 위험성
R
L
알고리즘 발전과정(문제점)

## Slide 12
1) 책을 볼 때 자연스럽게 오른쪽에서 왼쪽을 보기 때문에 그 모션을 채택
2) 사용자가 인식할 수 있도록 LED 추가
R
L
알고리즘 발전과정(해결책)

## Slide 13
사용방법 : 페이지 오른쪽에서 왼쪽으로 넘기기

## Slide 14
- 오른쪽 점 바라보기

## Slide 15
- LED 3초간 켜짐

## Slide 16
- 그 사이에 왼쪽 점을 보면 페이지가 넘어감

## Slide 17
사용방법

## Slide 18
Ratio
Right_ratio = 사용자가 책 앞에서 오른쪽 점을 보았을 때, 화면상에서 왼쪽 볼과 코 사이의 거리/얼굴 가로길이
Left_ratio = 사용자가 책 앞에서 왼쪽 점을 보았을 때, 화면상에서 오른쪽 볼과 코 사이의 거리/얼굴 가로길이
- 사진에서 Left_ratio = 오른쪽 볼과 코 사이의 거리 /얼굴 가로길이

## Slide 19
- 사람 얼굴의 CT사진
- 사용자가 왼쪽 점을 보기 위해 왼쪽으로 큼 고개를 돌린 상황
증명
오
얼

## Slide 20
a = 책의 가로 길이의 절반
dis = 책의 끝 부분으로 부터 점까지의 거리
k = 카메라로부터 사용자가 떨어진 가로 거리
l = 카메라로부터 사용자가 떨어진 세로 거리
증명

## Slide 24
소프트웨어 작동 테스트 영상

## Slide 25
1초동안 카메라에 비치는 사용자의 얼굴 크기와 위치의 평균을 저장합니다.
실시간으로 현재 얼굴크기와 위치를 RATIO계산 함수로 보내줍니다.
코드(1) 초기 설정

## Slide 26
현재 사용자의 얼굴 크기와 위치가 초기값보다 얼마나 변했는지에 따라 사용자의 실제 위치를 추정하고 그에 맞는 새로운 RATIO를 계산합니다.
코드(2) 실시간 RATIO계산

## Slide 27
현재 사용자의 얼굴 크기와 위치가 초기값보다 얼마나 변했는지에 따라 사용자의 실제 위치를 추정하고 그에 맞는 새로운 RATIO를 계산합니다.
코드(2) 실시간 RATIO계산

## Slide 28
카메라에 비치는 얼굴의 왼쪽 부분이나 오른쪽 부분이 전체에 비해 일정 비율 이상 커지면 그 방향에 해당하는 변수의 값이 지속적으로 커집니다.
다시 반대쪽이나 가운데를 바라볼 경우 초기화 됩니다.
코드(3) 현재 고개 각도 계산

## Slide 29
한쪽을 일정시간이상 바라볼 경우 LED가 켜집니다.
LED가 켜져있는 동안 반대 방향을 바라보면 페이지가 넘어가게 됩니다.
코드(4) 초기 설정

## Slide 30
얼굴 2개 이상 있을 때 잘 동작하지 않는다.
머리카락이나 손 등으로 얼굴의 일부가 가려지면 얼굴 인식 성능이 떨어진다.
문제점

## Slide 31
- 2개 이상의 얼굴을 인식했을 때 더 큰 얼굴을 인식
LED를 실제로 추가한 상태에서 작동 확인
- 실제 상황과 비슷한 환경에서 테스트 해보며 생길 수 있는 문제점을 더 찾아본다.
향후 계획

## Slide 32
하드웨어

## Slide 33
알고리즘 발전과정
- 페이지 훼손
- 시간이 오래 걸림

## Slide 34
알고리즘 발전과정
- 페이지가 훼손되지 않음
- 안정적인 효과

## Slide 35
c
d
- 바퀴2개 / 고정대4개
- 너무 많은 단계
- 실용성에 의문

## Slide 36
- 바퀴1개
- 고정대 2개

## Slide 37
공간
- 바퀴가 돌아
공간을 만들어줍니다

## Slide 38
공간
- 왼쪽 고정대가 올라가 다음 페이지를 잡아줄 준비를 합니다

## Slide 39
와이퍼가 페이지를 넘겨줌과 동시에
바퀴는 위로 움직여줍니다.

## Slide 40
왼쪽 고정대가 내려와
잡아주고 와이퍼는 원위치합니다.

## Slide 41
하드웨어 시연 영상

## Slide 42
코딩설명(1)
1) R → R
2) R → L
3) L → R
4) L → L

## Slide 43
코딩설명(2)
현재 상태 갱신

## Slide 44
코딩설명(2)
현재 상태 갱신

## Slide 45
문제점 1) 모터의 제어
일관적이지 않은 동작

## Slide 46
solution
변수의 수 최소화
> 동작의 수정이 쉽다

## Slide 47
문제점 2) 모터의 고정
들리는 힘을 받으므로
견고한 고정 必
다양한 크기의 책을
넘길 수 있도록 상하 이동

## Slide 48
solution
레일 / 나비너트 고려

## Slide 49
문제점 3) 다양한 책 고려
책의 재질과 두께
얼마 읽지 않았거나
거의 다 읽었을 경우

## Slide 50
solution
마찰력을 가진
고정대 활용

## Slide 51
Thank You
PPT 서식 출처 : Saebyeol's PowerPoint Template -- 2019 컬러 리빙코랄 느낌 파워포인트 PPT