## Slide 1: 반도체캡스톤설계 4조 최종발표
2015311347 김동균
2015301457 최수빈
2015318770 강성민
2017313107 이승태

## Slide 2
손을 쓰지 않고
책을 넘겨주는 기계

## Slide 3
손이 불편한 사람
악기연주시
피자를 먹을 때

## Slide 4
버튼? 손짓?

## Slide 5
아이트래킹?

## Slide 6
얼굴인식 O

## Slide 7
작동 영상

## Slide 8
소프트웨어

## Slide 9
프로그램 및 라이브러리
- 사용 프로그램 : 파이썬
- OpenCV : 실시간 이미지 프로세싱
- dlib : 이미지의 랜드마크 검출

## Slide 10
얼굴인식

## Slide 11
- 오른쪽 -> 다음 페이지로 넘김
- 왼쪽 -> 이전 페이지로 넘김
- 책을 보는 와중에도 넘어갈 위험성이 존재한다.
R
L
사용자 사용방법 발전과정(문제점)

## Slide 12
사용방법 : 페이지 오른쪽에서 왼쪽으로 넘기기

## Slide 13
- 오른쪽 LED 바라보기

## Slide 14
- LED 3초간 켜짐

## Slide 15
- 그 사이에 왼쪽 LED를 보면 페이지가 넘어감

## Slide 16
R
L
사용자 사용방법 발전과정(해결책)
책을 볼 때 자연스럽게 오른쪽에서 왼쪽을 보기 때문에 그 모션을 채택
2) 한 번의 확인과정을 거치기 때문에 (LED를 켜준다.) 안전하게 페이지를 넘길 수 있다.

## Slide 17
Ratio

## Slide 18
고정된 Ratio threshold
고정된 Ratio threshold를 사용하면 사용자의 위치에 따라서 고개를 돌리는 정도가 달라지는 것을 반영할 수 없다.
만약 1)의 조건을 만족시키려면 Ratio값이 커져야 하는데 이는 opencv에서 인식이 안될 수 있다.

## Slide 19
고정된 Ratio threshold
고정된 Ratio threshold를 사용하면 사용자의 위치에 따라서 고개를 돌리는 정도가 달라지는 것을 반영할 수 없다.
만약 1)의 조건을 만족시키려면 Ratio값이 커져야 하는데 이는 opencv에서 인식이 안될 수 있다.

## Slide 20
고정된 Ratio threshold
고정된 Ratio threshold를 사용하면 사용자의 위치에 따라서 고개를 돌리는 정도가 달라지는 것을 반영할 수 없다.
만약 1)의 조건을 만족시키려면 Ratio값이 커져야 하는데 이는 opencv에서 인식이 안될 수 있다.

## Slide 21
사용자 위치에 따라 바뀌는 Ratio(1)

## Slide 22
사용자 위치에 따라 바뀌는 Ratio(2)
0.3
0.4
0.7
0.0
0.5
0.6
1.0
얼굴 중심 위치에 따른 RIGHT_RATIO의 빈도 수

## Slide 23
사용자 위치에 따라 바뀌는 Ratio(3)
총 등장 횟수 : 4308
평균 : 0.461
95% RATIO : 0.31 ~ 0.62
계속 데이터를 수집한다면?
(예시)

## Slide 24
사용자 위치에 따라 바뀌는 Ratio(3)
0.612
0.449
0.275
0.383
0.494
0.451
0.526
2. 시간에 따라 포인터를 이동시키면서 array에 있는 RIGHT_RATIO값을 현재 측정한 RIGHT_RATIO로 덮어쓴다.
포인터는 마지막 index를 가리키게 되면 다음은 처음으로 돌아온다.
1. 앞의 Gaussian distribution을 이용하여 RIGHT_RATIO를 담는 array에 넣는다.
0.507
0.449
0.275
0.383
0.494
0.451
0.526

## Slide 25
사용자 위치에 따라 바뀌는 Ratio(3)
4. 앞에서 구한 평균을 이용하여 사용자가 책을 보고 있다고 생각되는 범위를 지정해준다.
0
1
0.441
(평균)
3. 평균을 구한다.
Ex)
(0.507 + 0.449 + 0.275 + 0.526 + 0.383 + 0.494 + 0.451) / 7 = 0.441
0
1
0.2
(평균)
0.12
0.264
0.52
0.664
➁
③
➁
③
➋
➋
➌
➌

## Slide 26
사용자 위치에 따라 바뀌는 Ratio(3)
3:2로 나눈이유??
총 등장 횟수 : 4308
평균 : 0.461
95% RATIO : 0.31 ~ 0.62
95%를 포함하는 범위가 0.31 (0.62 – 0.31)이다.
책을 보는 범위 = 0.31 +

## Slide 27
하드웨어

## Slide 28
알고리즘 발전과정 (1)
1) 책이 반듯한 상태로
3) 책의 손상 없이
2) 양방향 자유롭게

## Slide 29
알고리즘 발전과정 (2)

## Slide 31
하드웨어 알고리즘(1)
현재 페이지를 다 읽은 상태입니다

## Slide 32
하드웨어 알고리즘(2)
바퀴가 페이지로 내려갑니다.

## Slide 33
하드웨어 알고리즘(3)
바퀴가 돌아
페이지를 띄웁니다

## Slide 34
하드웨어 알고리즘(4)
왼쪽 고정대가 올라갑니다.
와이퍼가 페이지를 넘깁니다.
바퀴가 페이지에서 살짝 올라갑니다.

## Slide 35
하드웨어 알고리즘(5)
원 상태로 돌아옵니다.

## Slide 36
모터 제어 코드
1) R → R
2) R → L
3) L → R
4) L → L

## Slide 37
시연 영상

## Slide 38
한계점 1) 고정과정에서의 만듦새의 부족
책에 따라
위치 조정 가능
<나비너트 앞부분>
<Left 고정대>
<나비너트 뒷부분>

## Slide 39
한계점 2) 사전 작업의 번거로움
몸이 불편한 분들을 대상으로
하므로 개선이 필요
사전 작업을 자동화

## Slide 40
한계점 3) 제한된 책 종류
크기가 작은 책
책을 보기 시작했을 때
책을 거의 다 봤을 때
책이 자꾸 합쳐지려함
복원력 제어가 힘듦

## Slide 41
얼굴인식
모터제어